# Procedeu şi  dispozitiv de distrugere a rocilor, cu microunde

Cerere brevet: a2005-00463                                                         Autor: Arghirescu Marius

# Invenţia se referă la un procedeu şi  dispozitiv.

Procedeul de distrugere a rocilor, cu microunde, conform invenţiei, se realizează prin acţiunea simultană asupra materialului solid de distrus cu un fascicol de microunde în impulsuri cu frecvenţa fundamentală de 2,45 Ghz sau o altă frecvenţă de rezonanţă caracteristică corpului solid de distrus şi a unui câmp electric de înaltă tensiune (10..30KV) aplicat pulsatoriu, preferabil cu frecvenţa de rezonanţă fononică a reţelei cristaline a corpului solid de distrus, şi se bazează pe efectul ionizant al microundelor în impulsuri şi pe acţiunea de separare a sarcinilor electrice, a câmpului electrostatic. Într-o altă variantă se aplică simultan şi un curent electric pulsatoriu de aceeaşi frecvenţă, iar în altă variantă se foloseşte şi efectul de rezonanţă electronică de spin. .

Dispozitivul de distrugere a rocilor, cuprinde un generator de microunde în impulsuri (A) cu dispozitive magnetostrictive (1, 2, 3) incluse una în alta sau de tip clistron, cu diodă Gunn şi cavităţi rezonante (1’,2’,3’) incluse una în alta , în particular-maser cu cavitate rezonantă multiplă şi un generator de câmp electrostatic (B) de tip ionizator de aer de putere, al cărui electrod pozitiv formează un cap activ (4) care se pune în contact cu materialul solid de distrus (a), capul activ (4) putând avea şi un magnet (5) pentru rezonanţă electronică de spin.