ANEXA 2

Le titre: SONDE PARAMETRIQUE  pTH  MULTIFONCTIONNELLE

Firma:   SC. MINESA-I.C.P.M. SA, Cluj-Napoca, ROUMANIE

Auteur: eng.  Emil GHERMAN, ROUMANIE

### Dem. OSIM- RO: C-1080 /1999

But: La sondee parametrique pTH, est un appareil d`interface pour  telesignaliser   simultanement pour  les   parametres des liquides: la pression, la temperature, le niveau et    pH; est designee  pour les automatisations   technologiques.

Solutions : La sondee, a une   construction      modulaire ce    que    lui   confere un exceptionnel degre d’accommodation     aux    conditions effectives des    installations     technologiquies,     en        permettant le mesurage et la visualisations directe et locale des parametres specifiques :

- nombre d`electrodes du niveaux/ reglage:          max 5 / 0…3000[mm];

- nombre d`electrodes du  pH/ domain:                              1 / 1…13[pH];

- nombre   du prises de pression/ la pressione max:        1 / 24[daN/cm2];

- nombre thermometres a resistance / domain:     1 / -25…+450[grad. C];

- pression de travail( nom):                                                   16[daN/cm2];

##### Le scheme

de principe: Conformement  modele  concret, qui  accompagne.

Avantages:    Construction simple, robuste, sure en exploitation,facilement a monter et regler dans les installations technologiques; elle a une haute fiabilite.

##### Le stade

d`invention : Elle est realisee pratiquement et on exploite ;

Titlul si descrierea inventiei(date de catalog):

# SONDE PARAMETRIQUE  pTH  MULTIFONCTIONNELLE

La sondee parametrique pTH, est un appareil d`interface pour  telesignaliser simultanement pour les parametres des liquides: la pression, la temperature, le niveau et pH-ul; est designee pour les automatisations technologiques en permettant le mesurage et la visualisations directe et locale.

Construction simple, robuste, sure en exploitation,facilement a monter et regler dans les installations.

SONDÃ  PARAMETRICÃ  pTH   MULTIFUNCÞIONALÃ

Sonda   parametricã pTH, este un    aparat  de     interfaþã  pentru  telesemnalizarea simultana a  parametrilor lichidelor: presiunea, temperatura,  nivelul si pH-ul; este destinatã automatizãrilor tehnologice permiþând mãsurarea ºi vizualizarea  directã ºi locala. Constructie simplã, robustã, sigurã în exploatare, uºor de montat ºI reglat în instalaþiile tehnologice.

Mod de prezentare: poster si prototip.

Scopul expunerii:   gãsirea unor agenþi de vânzare

Clasa:                       A

Red. Ing. E. Gherman /19.03.2001