CCPCMA - Inventions

Servo-commande électrohydraulique pour pro-cèses rapides

Auteur: Ion Ionescu – Brevet Roumanie nr. 117 988, september, 2002– Mé-daille d’bronze, Geneva, 2001.

Destination: Structure électrohydraulique avec performances superieures destinée à actio-nner précis les charges grandes avec assurance de stabilité en functionnement.

Conception: Structure hydraulique asymétrique de actionnement avec dynamique supérieur; palier intelligent; unité simple et ultrarapide pour protection à surcharge; un bon compromis stabilité – prècision – rapidité.

Avantajes (par comparaison aux asservissements fabriquée pour simulateurs – simulateurs pour vehicules terrestres, simulateurs pour le vol):

- elimination les impulsions de pression à changement de direction avec une servo-valve symétrique existent sur le marché internationel.

- diminution significative de friction;

- le nombre des pièces composantes est réduit;

- la constante de temps très réduite à unité pour protection à surcharge.

Domaines d’application: simulateurs pour vehicules terrestres, simulateurs pour le vol, structures électrohydrauliques pour épreuves dynamiques, avions, navires maritimes, ma-chines-outils, robots industriel.

CCPCMA-SRL: Baneasa Street, 2-6, bl. VII/1, sc. C, sector 1, Bucharest-Romania; Pho-nes: 0040-721 886 911; fax: 0040-255 62 68; e-mail: ccpcma@pcnet.ro