MALAXEUR POUR LE PÉTRISSAGE DE LA PÂTE.

Ing. Nichita Ion

Ing. Lazariuc Vitalie

St-t. Bernic Daniela

St-t. Oţel Victor

St-t. Ceban Ruslan

St-t. Roşca Dumitru

St-t. Marian Vitalie

MD 0062-2000

Le but :	Le projet technique du malaxeur avec action périodique.

Description :	Pour régler le nombre des tours du bras agitateur en fonction de la variation de la viscosité, on a installé une la palette 5, qui fixe ce indice et transmet un signal vers le variateur. Le changement lent des nombres de tours assure un régime de travail optimal pour n’importe quel moment de temps.

Avantages :	L’automatisation permet le réglage automatique de la vitesse optimale du bras agitateur, la détermination du moment d’arrêt du moteur électrique, la réduction de la durée de pétrissage et de la consommation d’énergie.

Résumé : 	Le malaxeur avec action périodique, par rapport au malaxeur traditionnel est conçu pour le réglage automatique de la vitesse de travail et de la durée de pétrissage en fonction de la viscosité de la pâte.

# Text boxes

M2

M1

9

8

6

3

4

2

1

7

- Cuve ;

- Bras agitateur ;

- Variateur ;

- Moteur électrique ;

- Palette ;

- Moteur électrique ;

- L’amplificateur du courant ;

- Aimants électriques ;

- Le système de déconnection.

5