| SOCIETatea INVENTatorilor din ROMÂNIA Filiala Bucureşti – Ilfov |  |
| --- | --- |
| Instalaţie pentru izolarea conductoarelor electrice Brevet de invenţie RO Nr. 98752 | Inventator: Ing. Grigore Nicola, autor al unui număr de peste 70 inventii aplicate |
| Invenţia se referă la o instalaţie folosită pentru izolarea conductoarelor electrice din cupru emailate, cu folii sintetice. | 1 – dispozitiv de derulare 2 – dispozitiv de îndreptare 3 – cajă 4 – folie sintetică 5 – dispozitiv de ştergere 6 – dispozitiv de evacuare 7 – cuptor de uscare 8 – roată de tracţiune 9 – dispozitiv de înrolare |
| AVANTAJE Se asigură o productivitate a muncii ridicată. Se înlătură posibilitatea apariţiei defectelor de tipul golurilor de aer, încreţiturilor izolaţiei şi suprapunerilor neuniforme ale foliei. Se asigură o uscare uniformă a conductorului şi un consum specific de energie relativ mic. |  |

.

# Text boxes

Invenţia este aplicată în industrie şi poate fi generalizată.