UTILIZAREA EXTRACTELOR VEGETALE PRELUCRATE ÎN CÂMPURI DE RADIAŢII GAMA ŞI ULTRASUNETE LA OBŢINEREA DE BIOPRODUS

D. Simion, I. Mitrană, V. Trandafir, M. Radu, E. Sandu, F. Radu

Folosirea elementelor naturale, în primul rând a plantelor, pentru combaterea bolilor şi ca hrană, sunt semne vii ale înţelepciunii şi geniului uman, păstrate din generaţie în generaţie. Încă din timpurile cele mai vechi, oamenii au cunoscut acţiunea fiziologică, toxică sau curativă a anumitor plante sau extracte din plante.

În această lucrare s-a pus în evidenţă posibilitatea separării principiilor active din extracte vegetale prin metoda ultrasonării, la diferiţi timpi de expunere.

Au fost realizate trei extracte vegetale apoase din: Măceşe, Tuia, Fitolaca prin macerare la rece, având concentraţii de 1% (pentru măceşe şi de 0,5%). S-a efectuat studiul spectrofotometric al extractelor vegetale cu ajutorul unui spectrofotometru GBC, model 918 utilizând cuve de cuarţ cu grosimea de strat de 1 cm. Rezultatele experimentale obţinute la lungimea de undă fixă de 530 nm, sunt înscrise în următorul tabel:

| Număr codificare | Extract vegetal | Concentraţie [%] | Absorbanţele iniţiale ale extractelor | Absorbanţele extractelor după ultrasonificare timp de 10 minute | Absorbanţele extractelor după ultrasonificare timp de 20 minute |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1T 2T | Tuia | 1% 1% | 0,1109 0,1109 | 0,0948 | 0,0911 |
| 1F 2F | Fitolaca | 1% 1% | 0,4504 0,4504 | 0,3643 | 0,2345 |
| 1M 2M 3M 4M 5M 6M | Măceşe | 1% 1% 1% 0.5% 0.5% 0.5% | 2,9282 2,9282 2,9282 0,9254 0,9254 0,9254 | 1,5437 0,8950 | 1,4755 0,7584 |

Probele 3M şi 6M au fost supuse unui câmp de radiaţii  pentru a se poate face o comparaţie, care dintre metode este mai eficientă, cea cu ultrasunete sau aceasta. Scăderea absorbanţelor este mai vizibilă pentru metoda cu ultrasunete, prin care se poate separa mai bine principiile active din fitocomplex. Din tabelul se constată că absorbanţa scade cu expunerea în câmp de ultrasunete pentru toate tipurile de extracte vegetale analizate. Un timp mai îndelungat în câmpul de ultrasunete duce la o micşorare mai accentuată a absorbanţei, ceea ce indică o separare mai pronunţată a principiilor active din fitocomplex. Pentru extractul vegetal din măceşe s-a urmărit evoluţia vitaminei C, care a fost analizată la lungimea de undă de 530 nm. Pentru extractele din Tuia şi Fitolaca s-au studiat complexele de vitamine urmărite la aceeaşi lungime de undă. Extractul vegetal din tuia conţine ca principii active: –tuiona şi –tuien şi vitamine, etc.

Au fost alese pentru studiu aceste extracte din plante a căror compoziţie chimică nu a fost pe deplin elucidată. Separarea principiilor active din fitocomplexe vegetale fără a-le distruge sau afecta este încă o problemă de mare actualitate pentru lumea ştiinţifică.

Lucrarea pune în evidenţă, în premieră, posibilitatea utilizării unor metode moderne combinate: introducerea în câmp de ultrasunete şi apoi în unul de radiaţii  pentru separarea unor principiilor active din extracte vegetale. Se poate utiliza cu succes această combinaţie de metode pentru extractele analizate (fapt observat experimental prin analiză spectrofotometrică în cazul vitaminelor), având aplicaţii în domeniul cosmetic şi medical, prin înglobarea lor în diverse preparate.